|  | Администрация муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН сельского поселения кабаковский сельсовет муниципального РАЙОНА кармаскалинский район республики башкортостан |
| Том I: | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |

Нижний Новгород

2013 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

сельского поселения

кабаковский сельсовет

муниципального РАЙОНА

кармаскалинский район

республики башкортостан

Том II. Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Договор: № 0101300029513000004 от 04.04.2013 г.

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

| Генеральный директор | ____________________________ | П.И. Комаров |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор | ____________________________ | М.Э. Клюйкова |
| Главный технолог | ____________________________ | Р.А. Васин |
| Руководитель мастерской №5 | ____________________________ | И.А. Шибаев |

В подготовке проекта генерального плана сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание Тома I

Положения о территориальном планировании

РаЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	7

1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	9

1.5 ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	10

РаЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	14

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ	14

ГЛАВА 2. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ	17

ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ В НИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	43

РаЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)	47

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	47

ПРИЛОЖЕНИЕ	……………………………………………………………………………61

Карты в составе материалов по обоснованию

| № п/п | Название |
| --- | --- |
| Карта 1 | Карта современного использования территории (опорный план). Карта границ зон с особыми условиями использования территории. Карта комплексной оценки территории с границами земель различных категорий и особо охраняемых природных территорий. Карта границ зон транспортной и инженерной инфраструктур |
| Карта 1.1 | Карта современного использования территории (опорный план). Карта границ зон с особыми условиями использования территории. Карта границ зон транспортной и инженерной инфраструктур (в отношении населенных пунктов) |
| Карта 2 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

Карты территориального планирования

| № п/п | Название |
| --- | --- |
| Карта 2 | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана. Карта планируемых административных границ. Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики и транспорта. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства |
| Карта 2.1 – 2.3 | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана (в отношении населенных пунктов). Карта планируемых административных границ. Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики и транспорта. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства |

# РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬ-НОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1) Настоящий муниципальный правовой акт – генеральный план сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (далее также – ГП или Генплан) – подготовлен на основании Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 – ФЗ, федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2) Этапами реализации Генплана определены:

- первый этап реализации – до конца 2018 года;

- второй этап реализации – с 2019 года до конца 2033 года.

3) В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

- положения о территориальном планировании;

-  карты территориального планирования.

4) В положениях о территориальном планировании утверждены:

- цели и задачи территориального планирования;

- положения, касающиеся изменения границ территорий и земель;

- положения, касающиеся видов, назначения и наименования, планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения гсельского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения;

- характеристики зон с особыми условиями использования территории;

- параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

5) На картах территориального планирования утверждены:

- функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

- планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

6) В генеральном плане даны предложения по территориальному планированию сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней. При подготовке, а также после утверждения Генерального плана органы местного самоуправления могут адресовать федеральным органам исполнительной власти, государственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения.

7) Генеральным планом сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан устанавливаются границы функциональных зон и размещения планируемых объектов капитального строительства местного (поселкового) значения.

8) Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Результат расчета приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Результат расчета численности населения в сельском поселении Кабаковский сельсовет

| Населенный пункт | На 2013 год | На 2018 год | На 2033 год |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Кабаково | 3334 | 5285 | 10595 |
| д. Старые Киешки | 602 | 1937 | 4328 |
| д. Нижнетимкино | 210 | 217 | 250 |
| д. Сальзигутово | 309 | 343 | 1516 |
| д. ст. Кабаково | 103 | 97 | 98 |
| с. Сихонкино | 946 | 1952 | 9635 |
| д. Балтино | 17 | 17 | 19 |
| д. Верхнетимкино | 170 | 170 | 188 |
| д. Верхнеугличино | 14 | 14 | 15 |
| д. Новомусино | 4 | 4 | 4 |
| д. Романовка | 9 | 9 | 10 |
| Всего | 5718 | 10045 | 26658 |

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

### ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

– «Социальное развитие села до 2013 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 76-р);

– «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175);

– «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7);

– «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61).

### РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

Ниже приведен перечень программ и планов социально-экономического развития, принятие которых оказывает значительное влияние на развитие сельского поселения Кабаковский сельсовет.

– Схема территориального планирования Республики Башкортостан, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. № 341-з;

– Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы;

– Долгосрочная комплексная Программа развития здравоохранения Республики Башкортостан на 2009-2020 годы;

– Республиканская программа «Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года»;

– Республиканская целевая программа «Безопасность дорожного движения» на 2010-2012 годы;

– Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан» (2010-2015 годы)»;

– Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

– Республиканская целевая программа «Стимулирования развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011-2015 годах».

### РАЙОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

– Муниципальная программа «Сохранение, укрепление и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы»;

– Муниципальная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Кармаскалинский район в 2012-2015 годах»;

– Программа муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011-2015 годы;

– Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы»;

– Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района Кармаскалинский район на 2011-2015 годы;

– Программа развития образования в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2009-2013 годы;

– Муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района Кармаскалинский район на 2008-2012 годы»;

– Программа «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе Кармаскалинский район на 2008-2012 годы»;

– Устав сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район;

– Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность в муниципальном районе Кармаскалинский район до 2012 года»;

– Программа «Экология и природные ресурсы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2010 – 2015 годы»;

– Муниципальная целевая программа «Доступное жилье – жителям муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан»;

– Программа развития бытового обслуживания населения муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы.

1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Главными целями подготовки генерального плана сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан являются:

1) Создание документа территориального планирования сельского поселения Кабаковский сельсовет, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории сельского поселения на период 20 лет с выделением первой очереди строительства до 2018 года.

2) Обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения путем создания оптимального баланса между природной и урбанизированной средой.

3) Создание оптимальных условий для инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

4) Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации.

5) Создание условий, позволяющих существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов.

6) Разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории сельского поселения.

7) Определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

8) Обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории сельского поселения Кабаковский сельсовет.

9) Подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

1) Проведение комплексного анализа состояния сельского поселения, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

2) Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы социального обслуживания.

3) Подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе в целях развития незастроенных территорий и повышения инвестиционной привлекательности территорий населенных пунктов.

4) Подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5) Определение планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

6) Подготовка предложений, адресуемых администрации сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, по размещению объектов капитального строительства местного (поселкового) значения.

7) Повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий путем достройки недостроенных участков.

8) Обеспечение территориями нового жилищного, производственного и культурно-бытового строительства.

9) Формирование системы общественных центров вдоль главных улиц, в зонах новой жилой застройки.

10) Обеспечение устойчивых транспортных связей всех функциональных зон путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых улиц и дорог.

11) Строительство подземных водозаборных сооружений для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства. Строительство новых водопроводных сетей.

12) Прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реку и другие водотоки на территории сельского поселения.

13) Строительство очистных канализационных сооружений.

14) Повышение мощности и надежности систем электроснабжения. Строительство новых источников электроснабжения.

15) Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития.

16) Создание санитарно-защитных зон и обеспечение требований по использованию водоохранных зон.

1.5 ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | 2018 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 15346,0 | 15346,0 | 15346,0 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1188,0 | 1188,0 | 2462,0 |
|  | Общая площадь земель различного функционального назначения в границах сельского поселения (по муниципальному образованию). В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |
|  | Жилая зона (Ж) | га | Нет данных | Нет данных | 2012,6 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | Нет данных | Нет данных | 38,0 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | Нет данных | Нет данных | 187,6 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | га | Нет данных | Нет данных | 13,8 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | га | Нет данных | Нет данных | 192,7 |
|  | Зона специального назначения (Сп) | га | Нет данных | Нет данных | 17,3 |
| 1.2 | Функциональные зоны за границами населенных пунктов |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения | га | Нет данных | Нет данных | 7570,0 |
|  | Зона производственного использования | га | Нет данных | Нет данных | 158,7 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | Нет данных | Нет данных | 60,3 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | Нет данных | Нет данных | 3976,3 |
|  | Зона специального назначения | га | Нет данных | Нет данных | 16,5 |
| 2 | Население |
|  | Общая численность населения (по муниципальному образованию) | чел. | 5718 | 10045 | 26658 |
|  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 100 | 176 | 467 |
|  | Плотность населения | чел./га | 0,37 | 0,65 | 1,74 |
| 3 | Жилищный фонд |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 136364,2 | 301350,0 | 933030,0 |
|  | Общий объем жилищного фонда | м2 | 24 | 30 | 35 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 203 | 342 | 906 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 906 | 1446 | 3839 |
|  | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | объект | 1 | 2 | 4 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,13 | 7,13 | 26,13 |
|  | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 220 | 2220 | 3732 |
|  | Массовые библиотеки | объект | 3 | 3 | 3 |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 | 731,2 | 731,2 | 731,2 |
|  | Кладбища традиционного захоронения | га | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 42,9 | 42,9 | 72,7 |
|  | межмуниципального значения | км | 15,4 | 15,4 | 21,5 |
|  | местного значения | км | 27,5 | 27,5 | 51,2 |
|  | Протяженность железной дороги | км | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |
|  | водопотребление | куб.м/сут | - | 4086,53 | 10831,75 |
|  | в том числе: |  | - |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м/сут | - | 2126,39 | 6503,00 |
|  | на производственные нужды | куб.м/сут | - | 266,25 | 1300,12 |
|  | производительность водозаборных сооружений | куб.м/сут | - | - | - |
|  | протяженность сетей водоснабжения | км | 19,94 | 37,75 | 75,03 |
| 6.2 | Водоотведение |
|  | общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/ в сутки | - | 2377,59 | 8634,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 251,13 | 1657,73 |
|  | производственные сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 366,85 | 1657,73 |
|  | производительность очистных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | - |  | 13000 |
|  | протяженность сетей канализации | км | - | 19,49 | 29,51 |
| 6.3 | Противопожарное водоснабжение |
|  | пожарный водоем | единиц | 5 | 16 | 36 |
|  | пожарный гидрант | единиц | 11 | 70 | 180 |
| 6.4 | Газоснабжение |
|  | Протяженность сетей | км | 28,2 | 32,8 | 47,8 |
|  | Количество ГРС на территории поселения | единиц | - | - | - |
|  | Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ на территории поселения | единиц | 10 | 16 | 31 |
| 6.5 | Электроснабжение |
|  | протяженность сетей всего | км | 115,0 | 119,0 | 133,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 10 кВ | км | 84,2 | 88,2 | 103,1 |
|  | 110 кВ | км | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
|  | 220 кВ | км | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
|  | 500 кВ | км | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | количество ТП на территории | единиц | 70 | 83 | 114 |
| 6.6 | Связь |
|  | количество АТС | единиц | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абонентских номеров | Нет данных | 1432 | 5554 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ | единиц | 12 | 12 | 12 |
|  | Общая площадь | га | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ

Таблица 2.1.1 – Изменение границ территорий и земель

| № п/п | Тип мероприятия | Описание и назначение мероприятий | Местоположение, действия в отношении земельного участка | Основные характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение границы д. Кабаково | 1. Утверждение генерального плана и учет в ГКН земель д. Кабаково. 2. Включение в границы д. Кабаково части земель сельскохозяйственного назначения. 3. Упорядочение границ и создание условий для наиболее эффективного использования земельных участков. 4. Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земельных участков, включенных в границы д. Кабаково из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов в порядке, установленном законодательством. | 1. Границы территорий, предлагаемых к включению в границы д. Кабаково отображены на Карте 1. Карта планируемых административных границ и на ее фрагментах. 2. Местоположение земельных участков, планируемых для предоставления под жилую застройку на присоединяемой территории, отображено на фрагментах карты планируемых административных границ. | 1. Общая площадь территорий включаемых в границы д. Кабаково – 484,1 га. |
| 2 | Изменение границы д. Старые Киешки | 1. Утверждение генерального плана и учет в ГКН земель д. Старые Киешки. 2. Включение в границы д. Старые Киешки части земель сельскохозяйственного назначения. 3. Упорядочение границ и создание условий для наиболее эффективного использования земельных участков. 4. Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земельных участков, включенных в границы д. Старые Киешки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов в порядке, установленном законодательством. | 1. Границы территорий, предлагаемых к включению в границы д. Старые Киешки отображены на Карте 1. Карта планируемых административных границ и на ее фрагментах. 2. Местоположение земельных участков, планируемых для предоставления под жилую застройку на присоединяемой территории, отображено на фрагментах карты планируемых административных границ. | 1. Общая площадь территорий включаемых в границы д. Старые Киешки – 248,4 га. |
| 3 | Изменение границы c. Сихонкино | 1. Утверждение генерального плана и учет в ГКН земель c. Сихонкино. 2. Включение в границы c. Сихонкино части земель сельскохозяйственного назначения. 3. Упорядочение границ и создание условий для наиболее эффективного использования земельных участков. 4. Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земельных участков, включенных в границы c. Сихонкино из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов в порядке, установленном законодательством. | 1. Границы территорий, предлагаемых к включению в границы c. Сихонкино отображены на Карте 1. Карта планируемых административных границ и на ее фрагментах. 2. Местоположение земельных участков, планируемых для предоставления под жилую застройку на присоединяемой территории, отображено на фрагментах карты планируемых административных границ. | 1. Общая площадь территорий включаемых в границы c. Сихонкино – 583,8 га. |
| 4 | Изменение границы д. Сальзигутово | 1. Утверждение генерального плана и учет в ГКН земель д. Сальзигутово. 2. Включение в границы д. Сальзигутово части земель сельскохозяйственного назначения. 3. Упорядочение границ и создание условий для наиболее эффективного использования земельных участков. 4. Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земельных участков, включенных в границы д. Сальзигутово из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов в порядке, установленном законодательством. | 1. Границы территорий, предлагаемых к включению в границы д. Сальзигутово отображены на Карте 1. Карта планируемых административных границ и на ее фрагментах. 2. Местоположение земельных участков, планируемых для предоставления под жилую застройку на присоединяемой территории, отображено на фрагментах карты планируемых административных границ. | 1. Общая площадь территорий включаемых в границы д. Сальзигутово – 80,5 га. |
| Примечание -* присоединяемая территория отображена в приложении А, Б, В и Г |

ГЛАВА 2. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.2.1 – Планируемые мероприятия

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства (далее ОКС) транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Дороги, улицы, проезды – система внутриквартальных улиц, проездов. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Местоположение: д. Старые Киешки; д. Сальзигутово; д. Кабаково; с. Сихонкино | Новое строительство | Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | - | Уточняются после разработки проектов планировки соответствующих территорий. «Поперечные профили улиц и проездов» представлены в приложении | - |
| 2 | ОКС инженерной инфраструктуры |
| ОКС Водоснабжения |
| 2.1 | Тампонирование артезианской скважины Местоположение: - д. Кабаково | 1)Демонтаж; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона жилая | - | - |
| 2.2 | Реконструкция водопроводных сетей Местоположение: - д. Кабаково | 1)Реконструкция; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 8,0 км | - |
| 2.3 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 6,0 км | - |
| 2.4 | Строительство артезианской скважины Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производитель ность – 2500 | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте. |
| 2.5 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1.63 км | - |
| 2.6 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 5,16 км | - |
| 2.7 | Строительство артезианской скважины Местоположение: - д. Нижнетимкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производитель ность – 200 м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте. |
| 2.8 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Нижнетимкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 2,67 км | - |
| 2.9 | Строительство артезианской скважины Местоположение: - д. Верхнетимкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производитель ность – 200 м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте. |
| 2.10 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Верхнетимкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 2,35 км | - |
| 2.11 | Строительство артезианских скважин Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производитель ность – 700 м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте. |
| 2.12 | Строительство артезианской скважины Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производитель ность – 2500 | - |
| 2.13 | Реконструкция водопроводных сетей Местоположение: - д. Кабаково | 1)Реконструкция; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 6,0 км | - |
| 2.14 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 8,55 км | - |
| 2.15 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1,50 км | - |
| 2.16 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 7,85 км | - |
| 2.17 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Нижнетимкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 0,45 км | - |
| 2.18 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - д. Верхнетимкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 0,48 км | - |
| 2.19 | Строительство артезианских скважин Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производитель ность – 2500 | - |
| 2.20 | Строительство водопроводных сетей Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 18,45 км | - |
| ОКС Водоотведения |
| 2.21 | Строительство канализационных коллекторов Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 6,10 км | - |
| 2.22 | Строительство биологических очистных сооружений Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Производитель ность – 4000 | - |
| 2.23 | Строительство головной канализационной насосной станции Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Производитель ность – 4000 | - |
| 2.24 | Строительство канализационных коллекторов Местоположение: - д. Сальзигутово; - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 9,01 км | - |
| 2.25 | Строительство биологических очистных сооружений Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Производитель ность – 1500 | - |
| 2.26 | Строительство головной канализационной насосной станции Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Производитель ность – 1500 | - |
| 2.27 | Строительство канализационных коллекторов Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 4,38 км | - |
| 2.28 | Строительство биологических очистных сооружений Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Производитель ность – 7500 | - |
| 2.29 | Строительство головной канализационной насосной станции Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Производитель ность – 7500 | - |
| 2.30 | Строительство канализационных коллекторов Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 2,42 км | - |
| 2.31 | Строительство канализационных коллекторов Местоположение: - д. Сальзигутово; - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1,05 км | - |
| 2.32 | Строительство канализационных коллекторов Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1,05 км | - |
| ОКС Электроэнергетики |
| 2.33 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона жилая | 1) Количество - 4 шт 2) Напряжение: 400 кВ | - |
| 2.34 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона жилая | 1) Количество - 1 шт 2) Напряжение: 400 кВ | - |
| 2.35 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона жилая | 1) Количество - 2 шт 2) Напряжение: 400 кВ | - |
| 2.36 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона жилая | 1) Количество - 2 шт 2) Напряжение: 160 кВ | - |
| 2.37 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона жилая | 1) Количество - 2 шт 2) Напряжение: 400 кВ; 160 кВ | - |
| 2.38 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона жилая | 1) Количество - 2 шт 2) Напряжение: 400 кВ | - |
| 2.39 | Строительство линий электропередачи Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 2,28 км | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.40 | Строительство линий электропередачи Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 0,81 км | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.41 | Строительство линий электропередачи Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1,02 км | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.42 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 7 шт 2) Напряжение: 630 кВ | - |
| 2.43 | Строительство линий электропередачи Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 4,39 км | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.44 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории |  | 1) Количество - 3 шт; 2) Напряжение: 630 кВ |  |
| 2.45 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 1 шт 2) Напряжение: 100 кВ |  |
| 2.46 | Строительство линий электропередачи Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1,64 км | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.47 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 2 шт; 2) Напряжение: 250 кВ | - |
| 2.48 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 1 шт; 2) Напряжение: 400 кВ | - |
| 2.49 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 1 шт; 2) Напряжение: 160 кВ | - |
| 2.50 | Строительство линий электропередачи Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1,62 км | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.51 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 8 шт; 2) Напряжение: 630 кВ | - |
| 2.52 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 1 шт; 2) Напряжение: 160 кВ | - |
| 2.53 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 1 шт; 2) Напряжение: 630 кВ | - |
| 2.54 | Строительство трансформаторных подстанций Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 2 шт; 2) Напряжение: 250 кВ | - |
| 2.55 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 1 шт; 2) Напряжение: 63 кВ | - |
| 2.56 | Строительство линий электропередачи Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 7,21 км | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.57 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 1 шт 2) Напряжение: 400 кВ | - |
| 2.58 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 1 шт 2) Напряжение: 160 кВ | - |
| 2.59 | Строительство трансформаторной подстанции Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Количество - 1 шт 2) Напряжение: 100 кВ | - |
| 3 | Объекты капитального строительства |
| ОКС учебно-образовательного назначения |
| 3.1 | Строительство детского сада Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 80 мест | - |
| 3.2 | Строительство детского сада Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 59 мест | - |
| 3.3 | Строительство средней общеобразовательной школы Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 540 мест | - |
| 3.4 | Строительство детского сада Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 200 мест | - |
| 3.5 | Строительство детского сада Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 220 мест | - |
| 3.6 | Строительство детского сада Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 144 мест | - |
| 3.7 | Строительство средней общеобразовательной школы Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 1300 мест | - |
| 3.8 | Строительство средней общеобразовательной школы Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 1093 мест | - |
| ОКС здравоохранения |
| 3.9 | Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 35 койко/мест | - |
| 3.10 | Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 35 койко/мест | - |
| 3.11 | Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 35 койко/мест | - |
| ОКС культурно-досугового назначения |
| 3.12 | Строительство дома культуры Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 1200 мест | - |
| 3.13 | Строительство клуба Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 800 мест | - |
| 3.14 | Строительство дома культуры Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 1000 мест | - |
| 3.15 | Строительство клуба Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Проектная мощность – 512 мест | - |
| ОКС физкультуры и спорта |
| 3.16 | Строительство спортивных площадок Местоположение: - д. Сальзигутово; - д. Кабаково; - д. Нижнетимкино; - с. Сихонкино; - д. Верхнетимкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Площадь – 7 га | - |
| 3.17 | Строительство спортивных площадок Местоположение: - д. Старые Киешки; - д. Кабаково; - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона | Площадь – 19 га | - |

ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ В НИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана сельского поселения Кабаковский сельсовет в виде описания назначений функциональных зон определены в таблице 2.3.1.

Границы функциональных зон отображены на фрагментах карты планируемых административных границ.

Таблица 2.3.1 - Описание назначения основных видов функциональных зон

| Наименование | Описание назначения функциональных зон | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональные зоны в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования – выделяется в целях развития территории населенных пунктов и включает в себя: Жилая зона (Ж) Общественно-деловая зона (О) Зона производственного использования (П) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) Зона рекреационного назначения (Р) Зона специального назначения (Сп) |
| Жилая зона (Ж) | Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты в зонах специально выделяемых в правилах землепользования и застройки сельского поселения. | Коэффициент застройки: При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,2; При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,4. Коэффициент плотности застройки: При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,4; При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,8. Этажность застройки При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 1-2 этажа; При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – не более 2 этажа. | 2012,6 |
| Общественно-деловая зона (О) | Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (в том числе жилая застройка) в зонах, специально, выделяемых в правилах землепользования и застройки сельского поселения. Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях населенных пунктов на территориях, прилегающих к основным улицам. При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Общественно-деловую зону предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. | Коэффициент застройки: При многофункциональной застройке – 1,0; При специализированной общественной застройке – 0,8. Коэффициент плотности застройки: При многофункциональной застройке – 3,0; При специализированной общественной застройке – 2,4. Этажность застройки : не более 2 этажей. | 38,0 |
| Зона производственного назначения (П) | В состав зоны производственного назначения включаются территории земель промышленности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 187,6 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований предъявляемых к конкретному объекту. | 13,8 |
| Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для массового, долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований предъявляемых к конкретному объекту. | 192,7 |
| Зона специального назначения (Сп) | В состав зоны специального назначения включаются территории ритуального назначения. Зона выделяется в целях содержания в соответствующем состояние территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований предъявляемых к конкретному объекту. | 17,3 |
| Функциональные зоны за границами населенных пунктов |
| Зона сельскохозяйственного использования | Зона сельскохозяйственного использования, включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий вне границ населенных пунктов - пашни, пастбища, сенокосы, территории сельскохозяйственного производства (в частности пчеловодство) и территории лесных массивов вне границ земель лесного фонда. При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требований. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 7570,0 |
| Зона произ водственного назначения | В состав зоны производственного назначения включаются территории земель промышленности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 158,7 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций внешнего автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется действующим земельным законодательством. Развитие зоны планируется для размещения объектов инженерной инфраструктуры, содержания и развития в надлежащем техническом состоянии объектов внешнего автомобильного транспорта (автомобильных дорог общего пользования). | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 60,3 |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах и вне границ лесного фонда, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для массового, долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом, благоустроенные набережные. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов. При развитии территорий лесного фонда, в границах зоны рекреационного назначения следует строго руководствоваться установленными лесохозяйственными регламентами в рамках Лесного кодекса Российский Федерации. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 3976,3 |
| Зона специального назначения | В состав зоны специального назначения включаются территории ритуального назначения сельского поселения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом. Зона выделяется в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов, в том числе зона выделяется в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 16,5 |

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИ-ТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)

Предложения, адресуемые органам государственной власти Республики Башкортостан:

1. Предложения, адресуемые администрации сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

2. Предложения, адресуемые организациям, обеспечивающим развитие и модернизацию систем газоснабжения территории.

3. Предложения, адресуемые муниципальным образованиям, смежным с территорией сельского поселения Кабаковский сельсовет муниципального района Шаранский район.

Указанные предложения не являются положениями, утвержденными в составе настоящего генерального плана.

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | В соответствии, с каким документом или программой отображается | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС транспортной инфраструктуры |
| ОКС Внешнего автомобильного транспорта |
| 1.1 | Строительство дороги межрайонного значения | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | 1) Перспективная техническая категория – IV; 2) Количество полос движения – 2; 3) Ориентировочная протяженность – 6,1 км; 3) Тип покрытия - асфальтобетон. | Санитарные разрывы от автомобильных дорог принимаются в соответствии с технической категорией и скоростными режимами, в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 |
| 2 | ОКС Инженерной инфраструктуры |
| ОКС Газоснабжения |
| 2.1 | Строительство газораспределительного пункта Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления I категории на низкое давление; Количество – 1 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.2 | Строительство газораспределительных пунктов Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления II категории на низкое давление; Количество – 2 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.3 | Строительство газораспределительных пунктов Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления I категории на низкое давление; Количество – 3 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.4 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | - | - | Высокое давление I категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.5 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | - | - | Высокое давление II категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.6 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | - | - | Высокое давление I категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.7 | Строительство газораспределительных пунктов Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления I категории на низкое давление; Количество – 2 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.8 | Строительство газораспределительных пунктов Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления I категории на низкое давление; С высокого давления II категории на низкое давление; Количество – 3 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.9 | Строительство газораспределительных пунктов Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления II категории на низкое давление; Количество – 2 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.10 | Строительство газораспределительного пункта Местоположение: - д. ст. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления I категории на низкое давление; Количество – 1 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.11 | Строительство газораспределительного пункта Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления I категории на низкое давление; Количество – 1 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.12 | Строительство газораспределительного пункта Местоположение: - д. Балтино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления I категории на низкое давление; Количество – 1 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.13 | Строительство газораспределительного пункта Местоположение: - д. Верхнеугличино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | С высокого давления I категории на низкое давление; Количество – 1 шт | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.14 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Высокое давление I категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.15 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. Сальзигутово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Высокое давление I категории, высокое давление II категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.16 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. Старые Киешки | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Высокое давление II категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.17 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. ст. Кабаково | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Высокое давление I категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.18 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - с. Сихонкино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Высокое давление I категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.19 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. Балтино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Высокое давление I категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.20 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. Новомусино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.21 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. Романовка | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 2.22 | Строительство распределительного газопровода Местоположение: - д. Верхнеугличино | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Высокое давление I категории, низкое давление | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 3 | Объекты капитального строительства |
| ОКС производственного и коммунально-складского назначения |
| 3.1 | Строительство асфальтового завода Местоположение: - Кабаковский сельсовет | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | 1) Инвестиционный паспорт муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. | Зона сельскохозяйственного использования | - | - |
| 3.2 | Строительство площадки для метизно-металлургического производства Местоположение: - Кабаковский сельсовет | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | 1) Инвестиционный паспорт муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. | Зона сельскохозяйственного использования | - | - |
| ОКС специального назначения |
| 3.3 | Закрытие свалок твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией нарушенных почв. Местоположение: - Кабаковский сельсовет | 1)Ликвида-ция; 2) I-я очередь | 1) Схема территориального планирования муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | Зона сельскохозяйственного использования | Количество – 4 ед. | - |
| 3.4 | Консервация скотомогильника с последующими мероприятиями по сокращению санитарно-защитной зоны. Местоположение: - Кабаковский сельсовет | 1)Консерва-ция; 2) I-я очередь | 1) Схема территориального планирования муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | Зона специального назначения | Количество – 2 ед. | Сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м, в результате выполнения мероприятий по консервации скотомогильника, проведенных в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400). |

Приложение А

Границы населенного пункта д. Кабаково

Приложение Б

Границы населенного пункта д. Старые Киешки

Приложение В

Границы населенного пункта д. Сальзигутово

Приложение Г

Границы населенного пункта д. Сихонкино